## Slide 1
ASTRONOMIE · OCCULTATIONS STELLAIRES · OPEN SOURCE
Time Reference NMEA
Construisez votre référence de temps GPS de précision pour moins de 20 €
GPS + PPS
Stratum 1 local
< 1 ms
Hors-ligne

## Slide 2
PROBLÈME
Pourquoi l'heure est critique en astronomie
Une occultation stellaire, c'est une question de millisecondes
L'événement
Durée typique : 0,1 — 5 secondes
Profil de lumière → taille et forme de l'astéroïde
Précision requise : ≤ 10 ms
Souvent en plein champ, sans Internet
Le problème du NTP classique
NTP via Internet : jitter 10 — 100 ms
Latence variable et imprévisible
Impossible hors connexion
W32Time (Windows) : précision ~1 seconde
Solution : source GPS locale + signal PPS → Stratum 1 autonome, précision < 1 ms, 100 % hors-ligne
Notes: Note du présentateur : demander au public combien de ms d'erreur ils jugent acceptables pour horodater une occultation — crée l'engagement.

## Slide 3
PROTOCOLE
NMEA 0183 — le langage universel du GPS
National Marine Electronics Association · standard depuis 1983 · adopté par tous les récepteurs GPS
Ce que c'est
Protocole texte ASCII en RS-232
Débit : 4 800 ou 9 600 bauds
Une trame = une ligne lisible à l'œil nu
Émis toutes les secondes par le GPS
Où on le retrouve en astro
Anatomie de la trame $GPRMC :
$GP
Début/Talker
RMC
Type trame
143512.00
Heure UTC
A
Fix OK
4352.1N
Latitude
00342.4E
Longitude
040626
Date
*6A
Checksum
Limite : NMEA arrive 100 – 400 ms après la seconde exacte → insuffisant seul. Solution : signal PPS (1 impulsion/s, précision < 1 µs) combiné avec NMEA.

## Slide 4
PROTOCOLE
NTP — auto-compensation des délais et multi-sources
Inventé en 1985 par David Mills · RFC 5905 (v4) · protocole de synchronisation le plus répandu au monde
L'idée clé : mesurer le délai aller-retour pour le soustraire
Client NTP
Serveur NTP
T1
requête envoyée
T2
réception serveur
T3
réponse envoyée
T4
réception client
délai d₁
délai d₂
délai = ((T4−T1) − (T3−T2)) / 2
offset = (T2−T1 + T3−T4) / 2
Plusieurs sources :
robustesse et précision
GPS local (Stratum 1)
source primaire · prefer
pool.ntp.org #1
Stratum 2 · fallback
pool.ntp.org #2
Stratum 2 · fallback
Algorithme
sélection
filtrage
pondération
Résultat : si une source est défaillante → rejet auto. Repli sur Internet si GPS absent.
Notes: Analogie : trianguler sa position avec plusieurs étoiles plutôt qu'une seule — si l'une est derrière un nuage, les autres suffisent.

## Slide 5
LOGICIEL
Meinberg NTP — le moteur de précision
Pourquoi pas W32Time (Windows natif) ?
Critère | W32Time (Windows natif) | Meinberg NTP
Précision visée | ~1 — 5 secondes | < 1 ms
Support signal PPS | Non | Oui (fudge)
Source GPS locale | Non | Oui (refclock)
Stratum atteignable | 3 minimum | 1
Monitoring (ntpq) | Non | Oui — intégré à l'app
Extrait ntp.conf — généré automatiquement par l'application :
server 127.127.20.0 mode 0 prefer fudge 127.127.20.0 time1 0.042 # délai USB calibré automatiquement server 0.fr.pool.ntp.org iburst
L'application configure Meinberg automatiquement — l'utilisateur n'édite jamais ntp.conf à la main.

## Slide 6
MATÉRIEL
Le matériel — 3 composants, moins de 20 €
Boîtier de protection recommandé pour une utilisation en extérieur (rosée, humidité)· Firmware flashable en glisser-déposer
Microcontrôleur
Waveshare RP2040-Zero
Interface USB · Traitement du signal · Firmware Stratum 0
~4 €
Module GPS
u-blox NEO-6M / NEO-8M
NMEA + signal PPS · Antenne intégrée · Fix en < 30 s
~8 €
Liaison
Câble USB-C Data
Alimentation + données · Port COM virtuel Windows
~2 €
~14 €
coût total matériel
15 min
assemblage sans soudure
< 1 ms
précision finale
Stratum 1
niveau de référence
Notes: Montrer le module physique ici si disponible — c'est le meilleur argument.

## Slide 7
LOGICIEL
Architecture logicielle — firmware + application PC
Firmware RP2040 (C++ / Arduino)
Reçoit les trames NMEA du GPS
Capture le signal PPS sur GPIO
Algorithme Time Adder : aligne NMEA sur PPS
Expose un port COM USB vers Windows
Flash via drag-and-drop (.uf2)
Application PC (C# .NET / WPF)
Configure Meinberg NTP automatiquement
Calibration automatique du fudge USB
Monitoring en temps réel : offset, jitter
Analyseur qualité GPS (SNR, HDOP, satellites)
Mode mini widget Always on top
GPS u-blox
→
RP2040 Stratum 0
→
Meinberg NTP
→
Horloge PC Stratum 1
MIT License
GitHub Releases
v1.3.3 stable
Open Source
Notes: Point clé : l'appli orchestre Meinberg (le vrai moteur NTP) — elle fait tout le travail complexe à la place de l'utilisateur.

## Slide 8
CHAPITRE 2 · PRATIQUE
Mise en œuvre
Du matériel à l'installation logicielle — étape par étape
Documentation complète du projet
https://fmoreau78470.github.io/Time-Reference-NMEA/
Schémas de câblage · Firmware · Installateur · Guide pas à pas

## Slide 9
VUE D'ENSEMBLE
La chaîne de signal complète
Deux flux complémentaires — NMEA pour l'information, PPS pour la précision
GPS u-blox
NEO-6M / NEO-8M
RP2040-Zero
Firmware Stratum 0
Meinberg NTP
Service Windows
App. Time Ref.
Calibration & monitoring
→
→
→
Flux NMEA — trames texte horodatées (1/seconde)
GPRMC : heure + date
parsing + bufferisation
refclock série
monitoring ntpq
Flux PPS — impulsion physique 1 Hz (précision < 1 µs)
signal GPIO direct
alignement sur NMEA
fudge USB compensé
Résultat : horloge PC disciplinée à < 1 ms — Stratum 1 — 100 % hors-ligne

## Slide 10
MATÉRIEL
Le matériel — 3 composants, moins de 20 €
Pas de boîtier obligatoire · Firmware flashable en glisser-déposer · Attention au choix du module GPS (voir slide suivant)
Microcontrôleur
Waveshare RP2040-Zero
Interface USB · Traitement du signal · Firmware Stratum 0
~4 €
Module GPS
u-blox NEO-6M ou NEO-8M
NMEA + signal PPS · Antenne intégrée · Fix en < 30 s
~5-12 €
Liaison PC
Câble USB-C Data
Alimentation + données · Port COM virtuel Windows
~2 €

## Slide 11
MATÉRIEL
Câblage — attention au choix du module GPS
Le critère décisif n'est pas le modèle, mais la présence d'une broche PPS accessible
✔ Broche PPS exposée
Connexion directe par fil dupont — pas de soudure
Certains NEO-8M de qualité (vérifier la fiche technique)
Connexions : TX→RX, PPS→GPIO, VCC, GND
⚠ Pas de broche PPS
NEO-6M bas coût ET certains NEO-8M bas coût
Soudure sur pastille interne — fer fin requis
Résultat identique si soudure réussie
Conseil : NEO-8M recommandé (meilleure sensibilité, fix plus rapide). Vérifier la présence de la broche PPS avant commande.
Photo : montage réel — antenne GPS · NEO-6M (cercle rouge = point de soudure PPS) · fils de câblage · RP2040-Zero + USB-C

## Slide 12
INSTALLATION
Installation logicielle — 3 étapes, c'est tout
Un seul installateur embarque toutes les bibliothèques — aucun prérequis, aucune configuration manuelle
1
Installer Meinberg NTP
Télécharger depuis https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm
Installation en mode administrateur
Laisser toutes les option par défaut
Aucune configuration manuelle requise
2
Flasher le firmware RP2040
Brancher le RP2040 en maintenant le bouton BOOT
Le PC le reconnaît comme une clé USB
Glisser-déposer le fichier .uf2
Le module redémarre automatiquement
3
Lancer l'installateur Time Reference NMEA
Toutes les bibliothèques incluses
Détection automatique du port COM
Configuration de Meinberg générée automatiquement
Prêt à fonctionner en moins de 2 minutes

## Slide 13
CHAPITRE 3 · UTILISATION
Utilisation & IHM
Interface, séquence de démarrage et étalonnage

## Slide 14
UTILISATION
L'interface principale — NMEA Controller
Toutes les informations essentielles en un coup d'œil — Score de santé, heure GPS/système, métriques NTP
Horloges
Heure système (Windows) vs heure GPS — comparaison en temps réel
Score de santé
Indicateur global 0–100% : vert > 90%, orange 50–90%, rouge < 50%
Offset & Jitter
Écart résiduel avec la référence (idéalement < 2 ms) et stabilité
Service NTP
État du service Meinberg — Démarré / Arrêté
Boutons
Paramètres · Calibration · Signal GPS · Sources NTP · Mode Mini

## Slide 15
UTILISATION
Configuration — fenêtre Paramètres
Première configuration à effectuer au lancement — l'application génère ensuite ntp.conf automatiquement
Champ | Description | Valeur recommandée
Port Série | Port COM virtuel du RP2040 | COMx (voir Gestionnaire de périph.)
Vitesse | Vitesse série du module GPS | 9600 bauds
Compensation | Délai matériel USB à corriger | 0.000 → ajusté par l'étalonnage
Serveurs NTP | Pool Internet — fallback et étalonnage | fr.pool.ntp.org (0 à 3)
Chemin ntp.conf | Fichier de config Meinberg | C:\Program Files (x86)\NTP\etc\ntp.conf
→ Cliquer Enregistrer : ntp.conf optimisé généré automatiquement, service NTP redémarré.

## Slide 16
UTILISATION
Séquence de démarrage — ce que l'utilisateur voit
Du branchement USB à la synchronisation stable : environ 2 à 5 minutes selon le fix GPS
1
0 s
Branchement USB
Brancher le module RP2040 au PC
Windows reconnaît un port COM (COMx)
L'application détecte le port automatiquement
2
30 s – 2 min
Acquisition fix GPS
Le module cherche les satellites (cold start)
L'IHM affiche le nombre de sats et le SNR
Fix 3D acquis : l'heure UTC est disponible
3
1 – 3 min
Synchronisation NTP
Meinberg ingère les trames NMEA + PPS
L'offset diminue progressivement
Stratum passe à 1 quand la source est validée
4
stable
Stabilisation
Offset < 1 ms atteint et maintenu
La compensation est auto-calibrée si besoin
Système prêt pour l'observation

## Slide 17
ÉTALONNAGE
Étalonnage de la compensation — assistant intégré
Une seule fois par assemblage (PC + câble USB + GPS) — l'assistant compare le GPS aux serveurs Internet
Courbe GPS
Offset mesuré du GPS (vert) — médiane en gras
Courbe Internet
Offset Internet (cyan) — référence absolue
Convergence
Les deux médianes convergent — étalonnage fiable
ntpq en direct
Sources NTP affichées en temps réel
Journaux
Trace des étapes : isolation GPS, sync Internet, calcul médiane
Le trajet du signal PPS jusqu'à Windows introduit un retard cumulé propre à chaque assemblage.
L'étalonnage le mesure une fois pour toutes et l'inscrit automatiquement dans Meinberg — l'offset tombe alors sous la milliseconde.

## Slide 18
OUTILS
Outils avancés — Sources NTP & Qualité signal GPS
Deux fenêtres de diagnostic pour vérifier la synchronisation et la qualité de réception satellite
Sources NTP (ntpq -p) — diagnostic des serveurs
* Source active (System Peer)
+ Candidate — prête à prendre le relais
− Écartée par l'algorithme
x Rejetée (faux ticker)
Qualité Signal GPS — jauges SNR / HDOP / Satellites
SCORE : note globale pondérée (0–100%). > 90% = vert optimal
SNR > 30 dB vert · 20-30 orange · < 20 rouge (signal faible)
HDOP < 2.0 idéal · 2-5 acceptable · > 5 mauvais (ciel obstrué)
SATS > 8 vert · 4-8 minimum vital · < 4 insuffisant

## Slide 19
GITHUB · DOCUMENTATION · KO-FI
Merci — Questions ?
Une réference de temps de précision pour moins de 20 €, autonome, open source
github.com/fmoreau78470/Time-Reference-NMEA
fmoreau78470.github.io/Time-Reference-NMEA
Ko-fi : ko-fi.com/francismoreau
GPS + PPS
Stratum 1
< 1 ms
Open source